Instrukcja wypełniania formularza oceny technicznej

Niniejszy regulamin został wprowadzony jako podstawa oceny technicznej oraz jednolitych kryteriów przyznawania punktów jakimi kieruje się Zamawiający podczas wyboru najkorzystniejszych ofert składanych przez Wykonawców. W celu weryfikacji danych podanych przez Wykonawców dotyczących oferowanych urządzeń należy dołączyć do ofert karty katalogowe, DTR lub inne dokumenty potwierdzające wskazane przez Wykonawcę parametry techniczne oraz dopuszczające do obrotu gospodarczego na terenie Unii Europejskiej.

Pytania w formularzu oceny technicznej:

- Dopasowanie mocy  pompy ciepła w stosunku do zakładanej mocy  łącznej nie mniej niż 53,4 kW i nie większej niż 58 przy B0/W35 (podać moc w kW)

Odpowiedzi:

Należy podać łączną moc nominalną grzewczą w kilowatach przy temperaturze glikolu/solanki 0°C i temperaturze pracy 35°C

- Jednostki pompy ciepła zamontowane na zabezpieczonej przed wibracjami płycie głównej, składające się z min:

- Jednostki jednosprężarkowe sterowane ze sterownikiem nadrzędnym „wiodąca i nadążna” tak/nie

- System RCD z elektronicznym zaworem rozprężnym tak/nie

- ogranicznika prądu rozruchowego (soft-start)- tak/nie

- maksymalna temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej 23-25°C )- tak/nie

Odpowiedzi:

Nie

Tak

- Pobór mocy elektrycznej , (na jedną sprężarkę) w punkcie B0/W35 wg EN 14511 (podać moc w kW)

Odpowiedzi:

Należy podać w kW pobór mocy elektrycznej pompy ciepła w punkcie pracy glikolu/solanki 0°C i temperaturze pracy 35°C

- Współczynnik COP przy parametrach B0ºC/W35ºC wg PN/EN 14511 dla różnicy 5K (po stronie wtórnej)

Należy podać z dokładnością do jednego miejsca, współczynnik COP w punkcie pracy B0oC/W35oC wg PN/EN 14511

- Prąd rozruchowy na 1 sprężarkę (podać w A)

Odpowiedzi:

Należy podać wartość prądu rozruchowego na 1 sprężarkę w A

- Moc akustyczna dla 1 sprężarki wg EN 12102 dB(A)

Odpowiedzi:

Należy podać wartość maksymalnej mocy akustycznej pompy ciepła w dB (A)

- Instalacja wykonana w systemie zaciskowym ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowanej tak/nie

Odpowiedzi:

Nie

Tak

- Maksymalna robocza temperatura pracy pompy ciepła (podać w °C)

Odpowiedzi:

Podać wartość maksymalnej temperatury pracy pompy ciepła w °C

- Gotowość przybycia serwisu na miejsce awarii w godzinach od wezwania

Odpowiedzi:

Należy podać gotowość przybycia serwisu na miejsce awarii w pełnych godzinach od wezwania

- Stacja uzdatniania wody grzewczej tak/nie

Odpowiedzi:

Nie

Tak

- Dolne źródło wymagania:

Studnia zbiorcza dolnego źródła wyposażona w zawory równoważące z króćcami pomiarowymi do regulacji przepływu przy pomocy urządzenia elektronicznego z oprogramowaniem do równoważenia instalacji. tak/nie

przygotowanie protokołu z regulacji zawierającego wydruk z programu do równoważenia tego typu instalacji zawierający: typ zaworu, jego wielkość, nastawa wstępna, spadek ciśnienia i przepływ tak/nie

studnia zbiorcza wykonana z polietylenu o płaskich ściankach roboczych z przejściami szczelnymi wykonanymi za pomocą otworowania i umieszczenia w otworze uszczelki wargowej. tak/nie

w studni nad rozdzielaczami zamontowane na stałe poprzeczki dla ułatwienia wchodzenia i obsługi regulacyjnej zaworów równoważących. tak/nie

ze względu na planowane umiejscowienie studni zbiorczych na terenach z przewagą zieleni, pokrywy w kolorze zielonym nie kontrastującym z otoczeniem tak/nie

armatura odcinająca w studniach wykonana w technologii PVC z uszczelnieniami EPDM. tak/nie

Odpowiedzi:

Nie

Tak

- Docieplenie ścian wymagania

Producent farby elewacyjnej lub tynku posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym tak/nie

Odpowiedzi:

Nie

Tak

- Instalacja PV wymagania

-  Ilość inwerterów w układzie PV

Odpowiedzi:

Należy podać ilość inwerterów, przystosowanych do pracy wyspowej w instalacji PV

- Czy inwerter umożliwia automatyczne generowanie raportu dobowej produkcji energii z paneli PV w języku polskim tak/nie

Odpowiedzi:

Nie

Tak

- Czy układ po stronie AC instalacji PV umożliwia zasilanie i sterowanie dodatkowych odbiorników AC230V np. pomp cyrkulacyjnych tak/nie

Odpowiedzi:

Nie

Tak

Uwaga. Odpowiedzi inne niż w instrukcji wypełniania formularza oceny technicznej lub niezgodne z SIWZ lub Programem Funkcjonalno-Użytkowym – 0 punktów